存取款一体机配置要求

一、存取款一体机配置要求

（一）A款

根据以下配置要求，需提供大堂式（前开门）、穿墙式（后开门）两种类型。

| 模块 | 参数配置 | 配置类型 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 工业控制机; 运行windows 7及以上带正版授权，支持windows 10正版授权； 至少7代 Intel core i5四核 3.0GHz以上处理能力CPU； 至少8GB(DDR4)内存； 1T硬盘，SATA3，7200转速，64M缓存或以上； DVD光驱、至少8路USB接口； 网卡：2个，1000Mb自适应双网卡，支持TCP/IP协议； 摩擦式出钞； 机芯框架：全金属结构； 支持多介质分发； 有钞票回收功能：支持单张打废钞，支持用户遗忘现金整叠回收，单张与整叠回收钞票可分格放置； 支持整叠出钞/存款； 单笔最大出钞容量≥100张； 单笔最大入钞容量≥300张； 验钞速度≥10张/秒； 支持第四版和第五版10元及以上所有面额的人民币真伪识别，出钞/存款时均进行钞票识别 ； 标配3个循环钞箱（最大可支持4个），每个容量不少于3000张； 标配1个回收箱，容量不少于2000张； 1个废钞箱（可与回收箱共用）； 钞箱耐用性、必须适合长期运输颠簸（承诺1年免费包换）； 具有黑名单自动拒收功能，可以接收从应用程序传送过来的黑名单冠字号并加载到硬件模块； 发生出钞超时未取钞票故障后，回收时应具有记数能力； 安全出钞口（有防撬功能、防夹手、安全指示灯及其他安全措施）； 具有钞箱ID号容错能力，在发生钞箱ID变化时停止出钞； 具备钞票冠字号记录和识别打印、查询功能； 具备人民币鉴伪功能的模块应通过金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》”； 支持新版人民币免费升级。 | 标配 |
| 显示器 | ≥15＂彩色液晶LCD； 分辨率1024×768或以上； 亮度≥300cd/m2，对比度≥1000:1，响应速度≤5ms； 穿墙机阳光下可视，光线自适应功能； 防窥屏、防暴屏； 两块4键功能键。 | 标配 |
| 触摸屏 | 1.类型： ≥15寸4:3或5:4，电容屏（多点触控)； 2.分辨率：4096*4096； 3.定位精度：2mm； 4.响应时间：≤8ms； 5.特殊要求：防尘、防暴、防刮擦； 6.寿命：5000万次。 | 标配 |
| 密码键盘 | 16键，EPP金属加密键盘，EPP金属加密键盘，符合PCI认证； 防水，防尘，防爆； 支持硬加密； 支持3DES、SM4，支持PIN加密及MAC运算；支持CEN3.30标准；支持华夏银行远程密钥功能，对我行公钥进行签名； 符合PCI、银联受理终端产品安全认证、并通过国家密码管理部门检测认可的EPP键金属加密键盘16键，提供商用密码产品型号证书，原厂商及投标方商用密码产品销售许可证； 按键带中英文提示； 按键带盲文提示； 键盘是有防偷窥设计，具有稳固的密码防窥视装置； 支持国际、国密算法。 | 标配 |
| 读卡器 | 吞卡式，支持读写1、2、3磁道和IC卡； 具有抖动进卡功能； 防水； 判磁进卡； 具有读卡器闸门多次异常开闭检测功能和故障报告功能； 有指示灯和防欺诈装置； 自动识别异物； 支持EMV智能卡标准（EMV Terminal level 2认证）； 支持人民银行智能卡规范（PBOC3.0 level 1&2认证）。 | 标配 |
| 凭条打印机 | 热敏，80mm或以上打印宽度，支持缺纸报警； 支持中英文及图形打印。 | 标配 |
| 日志打印机 | 针式或热敏，70mm或以上打印宽度，支持少纸报警、缺纸故障暂停服务功能 | 标配 |
| 保险柜 | 出厂加装华夏银行入围品牌、型号的动态密码锁，品牌：汇金科技，型号：HJ-L1110-20；品牌：东屋，型号：BSL-D601A。采用专用钢板，符合UL291 LEVEL 1或CEN-L标准；可防暴、防撬、防火。 | 标配 |
| 机柜 | 用户操作指示灯； 防窥镜； 预留内置监控设备孔位； 支持语音提示； 运行环境（温湿度） 0－45摄氏度，湿度20％－80％； 通过国家强制性产品认证（CCC认证）； 支持CEN/XFS3.10（含以上）标准并符合华夏银行跨平台软件需求。 | 标配 |
| 非接触式IC卡身份证二合一读取模块 | 独立式非接触IC卡读卡器，符合EMV2000、PBOC3.0和ISO7816标准，符合PBOC非接触式IC卡借贷记支付、MasterCard PayPass和Visa payWave等规范。支持ISO/IEC 14443 TypeA/B、Mifare卡，支持SAM卡读写，支持NFC模块。支持二代、三代身份读取，支持港澳台居民居住证、外国人永久居住证读取。通讯频率为13.56MHz（银联标准）；钞箱带锁；支持功能模块：射频IC卡（非接读卡器）符合PBOC 3.0规范； |  |
| 维护屏（穿墙式） | 独立的10寸后维护触摸屏，带触摸功能，支持中文菜单 | 标配（穿墙式） |
| 人脸识别双目摄像头 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-DC004、云从型号CW-FI3105A、眼神Eyecool 型号TCF261。 | 标配 |
| 指静脉识别采集模块 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-FV002-ES、云从型号PC-KCA110、眼神Eyecool型号TFV4100 | 选配（预留位置） |
| 身份证识别模块 | 扫描方式：双面扫描，前进前出； 扫描分辨率：150*150dpi（光学分辨率）以上； 支持证件类型：二代和三代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居住证； 扫描速度：50mm/秒； 扫描区域：横向：54mm 纵向：87mm； 图像格式：BMP 、JPG ； 输出: 150dpi、200dpi、300dpi灰度图像； 通讯接口：USB； 支持证件位置检测； 扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像完整； 射频技术标准：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡； 读卡时间：≤2秒，包括寻卡、选卡、读卡及传输至上位机的时间； 通过公安部授权认证，提供中国公共安全产品认证证书：符合《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《1GA450-2003<台式居民身份证阅读器通用技术要求>第1号修改单（草案）》、符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准。 | 选配 |
| 动态上柜箱体密码锁 | 加装可通过保险柜动态密码锁联动控制上柜箱体的锁具。 | 选配 |

（二）B款

根据以下配置要求，需提供大堂式（前开门）、穿墙式（后开门）两种类型。

| 序号 | 模块名称 | 参数配置 | 标配/ 选配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工控主机 | 正版麒麟V10及以上操作系统及后续补丁集； 专业级工控机，ARM架构，飞腾或鲲鹏CPU处理器4核以上、8GB DDR3及以上内存、256G（MLC或SLC)及以上容量固态硬盘、集成2路显示输出、集成声卡、千兆以太网卡、8路及以上RSS232串口、8路及以上USB接口。 | 标配 |
|  | 显示屏 | 15＂彩色液晶LCD；亮度≥300cd/m2，对比度≥1000:1，响应速度≤5ms； 分辨率1024×768或以上； 支持阳光下可视，光线自适应功能； 具备防窥、防暴。 | 标配 |
|  | 触摸屏 | 类型： 15寸4:3；电容屏（多点触控)； 分辨率：4096*4096； 定位精度：2mm； 响应时间：≤8ms； 特殊要求：防尘、防暴、防刮擦； 寿命：5000万次。 | 标配 |
|  | 功能键 | 2块1×4键金属功能键，防水、防尘、防暴 | 标配 |
|  | 维护屏（穿墙式） | 独立的10寸后维护触摸屏，带触摸功能，支持中文菜单 | 标配 |
|  | 循环机芯模块 | 符合监管及行内要求的出钞机芯； 摩擦式出钞； 机芯框架：全金属结构； 支持多介质分发； 有钞票回收功能：支持单张打废钞，支持用户遗忘现金整叠回收，单张与整叠回收钞票可分格放置； 支持整叠出钞/存款； 单笔最大出钞张数≥100张； 单笔最大入钞张数≥300张； 验钞速度10张/秒； 支持第四版和第五版10元及以上所有面额的人民币真伪识别，出钞/存款时均进行钞票识别 ； 标配3个循环钞箱，每个容量不少于3000张； 标配1个回收箱，容量不少于2000张； 1个废钞箱（可与回收箱共用）； 钞箱耐用、适合长期运输颠簸（承诺1年免费包换）； 具有黑名单自动拒收功能，可以接收从应用程序传送过来的黑名单冠字号并加载到硬件模块； 发生出钞超时未取钞票故障后，回收时应具有记数能力； 安全出钞口（有防撬功能、防夹手、安全指示灯及其他安全措施）； 具有钞箱ID号容错能力，在发生钞箱ID变化时停止出钞； 具备钞票冠字号记录和识别打印、查询功能； 具备人民币鉴伪功能的模块应通过金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》”； 21.支持新版人民币免费升级。 | 标配（需注明每个钞箱的价格） |
|  | 密码键盘 | 16键，EPP金属加密键盘，符合PCI认证； 防水，防尘，防爆； 支持硬加密； 支持3DES、SM4，支持PIN加密及MAC运算；支持PISA标准；支持华夏银行远程密钥功能，对行方公钥进行签名； 符合PCI、银联受理终端产品安全认证、并通过国家密码管理部门检测认可的EPP键金属加密键盘16键，提供商用密码产品型号证书，原厂商及投标方商用密码产品销售许可证； 按键带中英文提示； 按键带盲文提示； 键盘是有防偷窥设计，具有稳固的密码防窥视装置；带键盘照明灯，防止非交易人员窥视用户输入个人密码； 支持国际、国密算法。 | 标配 |
|  | 读卡器 | 符合监管及行内要求的读卡器； 吞卡式，支持读写1、2、3磁道和IC卡； 具有抖动进卡功能； 防水； 判磁进卡； 具有读卡器闸门多次异常开闭检测功能和故障报告功能； 有指示灯和防欺诈装置； 自动识别异物； 支持EMV智能卡标准（EMV Terminal level 2认证）； 支持人民银行智能卡规范（PBOC3.0 level 1&2认证）。 | 标配 |
|  | 读卡器异形口 | 不规则插卡口，可有效防止犯罪分子在插卡口前整体粘贴盗卡装置，具有损坏告警功能。 | 标配 |
|  | 磁卡防盗读模块 | 通过发射电磁波,干扰盗卡设备读取磁卡信息。 | 标配 |
|  | 断电退卡盒 | 支持读卡器断电后自动退卡。 | 标配 |
|  | 凭条打印机 | 热敏，80mm打印宽度，支持缺纸报警； 支持中英文及图形打印。 | 标配 |
|  | 日志打印机 | 针式或热敏，70mm或以上打印宽度，支持少纸报警、缺纸故障暂停服务功能。 | 标配 |
|  | 保险柜 | 出厂加装华夏银行入围品牌、型号的动态密码锁，品牌：汇金科技，型号：HJ-L1110-20；品牌：东屋，型号：BSL-D601A。采用专用钢板，符合UL291 LEVEL 1标准；可防暴、防撬、防火。 | 标配 |
|  | 非接触式IC卡身份证二合一读取模块 | 独立式非接触IC卡读卡器，符合EMV2000、PBOC3.0和ISO7816标准，符合PBOC非接触式IC卡借贷记支付、MasterCard PayPass和Visa payWave等规范。支持ISO/IEC 14443 TypeA/B、Mifare卡，支持SAM卡读写，支持NFC模块； 支持二代、三代身份读取，支持港澳台居民居住证、外国人永久居住证读取； 通讯频率为13.56MHz（银联标准）； 支持功能模块：射频IC卡（非接读卡器）符合PBOC 3.0规范。 | 标配 |
|  | 机柜 | 用户操作指示灯； 防窥镜； 预留内置监控设备孔位； 支持语音提示； 运行环境（温湿度） 0－45摄氏度，湿度20％－80％； 通过国家强制性产品认证（CCC认证）； 支持CEN/XFS3.00（含以上）标准并符合华夏银行跨平台软件需求。 | 标配 |
|  | 其它零部件 | 包括电源箱、安全闸门、直流风扇、线缆、导轨、模块卡槽框架、机柜等 | 标配 |
|  | 人脸识别双目摄像头 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-DC004、云从型号CW-FI3105A、眼神Eyecool 型号TCF261。 | 标配 |
|  | 指静脉识别采集模块 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-FV002-ES、云从型号PC-KCA110、眼神Eyecool型号TFV4100 | 选配（预留位置） |
|  | 身份证识别模块 | 扫描方式：双面扫描，前进前出； 扫描分辨率：150*150dpi（光学分辨率）以上； 支持证件类型：二/三代身份证；支持港澳居民居住证； 扫描速度：50mm/秒； 扫描区域：横向：54mm 纵向：87mm； 图像格式：BMP 、JPG ； 输出: 150dpi、200dpi、300dpi灰度图像； 通讯接口：USB； 支持证件位置检测； 扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像完整； 射频技术标准：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡； 读卡时间：≤2秒，包括寻卡、选卡、读卡及传输至上位机的时间； 通过公安部授权认证，提供中国公共安全产品认证证书：符合《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《1GA450-2003<台式居民身份证阅读器通用技术要求>第1号修改单（草案）》、符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准 | 选配 |
|  | 动态上柜箱体密码锁 | 加装可通过保险柜动态密码锁联动控制上柜箱体的锁具 | 选配 |