高速高容现金处理设备配置要求

根据以下配置要求，需提供大堂式（前开门）、穿墙式（后开门）两种类型。

| 模块 | 参数配置 | 标配/选配 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | 屏幕尺寸：17寸； 屏体分辨率：1280*1024或以上； 亮度：350cd/㎡； 对比度：≥1000：1； 响应时间：5ms； 支持防窥屏（膜）。 | 标配 |
| 触摸屏 | 多点触摸；十点触控； 透光率≥ 85%； 分辨率：4096*4096点； 触摸精度：±2.0mm； 触摸响应时间：≤8ms； 触屏使用寿命：30000hr或任一点触摸≥5000万次。 | 标配 |
| 电磁屏 | 分辨率：2048LPI； 笔压感级数：1024 Level； 压力范围: 25G-500G； 探测高度:5-14mm； 坐标精度: 0.5mm（中心）； 电磁笔精度:0.4mm； 接口：USB接口； 电磁笔固定方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可缩、可更换； 电子签名功能：支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区可扩大至全屏和缩放至原大小，能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点，能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据； 加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输; 加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法； 执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片具有国家密码局认证。 | 标配 |
| 工控主机 | 正版麒麟V10操作系统及以上，后续补丁集； 专业级工控机，ARM架构，飞腾或鲲鹏CPU处理器4核及以上、8GB DDR3及以上内存、256GB（MLC或SLC）SSD或以上容量固态硬盘、集成2路显示输出、集成声卡、千兆以太网卡、8路及以上RSS232串口、8路及以上USB接口。 支持PISA标准并符合华夏银行跨平台软件需求。 | 标配 |
| 密码键盘 | 形式：标准EPP 硬件加密键盘； 键数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键（小数点、更正、取消、确认、00、预留空白键）； 整体设计可实现防尘，防水，防爆，密码防窥； 认证要求：符合PCI、银联受理终端产品安全认证、并通过国家密码管理部门检测认可，提供商用密码产品型号证书，原厂商及投标方商用密码产品销售许可证； 加密算法：支持3DES、SM4，支持PIN加密及MAC运算；支持PISA标准并符合华夏银行跨平台软件需求；支持华夏银行远程密钥功能，对行方公钥进行签名。 | 标配 |
| 凭条打印机 | 打印方式：热敏打印； 纸张规格：80mm纸卷； 打印速度：最高可达200mm/s； 切纸模式：自动切纸； 传感器检测：少纸、无纸、卡纸检测； 特殊要求：全自动进纸； 打印寿命：14亿次字符以上。 | 标配 |
| 人脸识别双目摄像头 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-DC004、云从型号CW-FI3105A、眼神Eyecool 型号TCF261。 | 标配 |
| 指静脉识别采集模块 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-FV002-ES、云从型号PC-KCA110、眼神Eyecool型号TFV4100 | 选配（预留位置） |
| 环境摄像头 | 最大分辨率/帧率：高清1920*1080；25FPS或以上； 支持自动白平衡； 视角范围： 160度广角。 | 标配 |
| 指纹仪 | 形式：电容式； 认假率：小于0.0001%； 指纹比对支持：1：1和1：N两种方式； 通信接口：USB接口； 要求：传感器使用寿命：100万次以上。 | 标配 |
| 非接读卡器 | 非接触卡读写器：符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B，Mifare卡； 支持NFC模块； 身份证：支持二代、三代身份读取，支持港澳居民居住证读取； 认证：PBOC、EMV。 | 标配 |
| 刷折器 | 支持数据类型：符合ISO7811规范的磁条； 划卡速度：10-120厘米/秒； 划卡方式：双向刷卡读卡功能； 规范：支持IBM、ISO/ANSI等多种数据标准的磁卡读写，可自动识别各标准磁卡。 | 标配 |
| 二维码扫描仪 | 支持类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；识别国际通用的一维条码码制和二维条码码制； 识别码制：一维码：Codabar， Code 11， Code 128，Code 2 of 5，Code 39，Code 93等；二维码：Codablock A，Codablock F，PDF417，MicroPDF417；Data Matrix，MaxiCode，QR Code。 | 标配 |
| 纸币模块 | 符合监管及行内要求的出钞机芯； 循环钞箱：具备4个循环钞箱或以上； 回收箱：具备1个回收箱（或废钞箱）； 钞箱容量：循环钞箱≧3400张/个，回收箱容量≧1000张； 处理速度：12张/秒； 面值：支持6个币值（1元、5元、10元、20元、50元、100元）； 钞口数量：双钞口； 入钞口容量：入钞口容量≥300张，支持连续入钞； 出钞口容量：出钞口容量≥100张； 支持暂存功能，容量不低于300张； 支持冠字号码； 清分能力：纸币存入具备清分功能； 具备人民币鉴伪功能的模块应通过金融行业标准JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》； 支持新版人民币免费升级。 | 标配（需注明每个钞箱价格） |
| 电动读卡器 | 符合监管及行内要求的读卡器； 电动式：磁条卡、IC卡二合一； 磁道数量：1、2、3道； 磁条标准：支持ISO 7811标准； IC卡标准：ISO 7816（T=0或T=1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本（通过PBOC Level 1认证），并符合EMV 2000版本4.0标准，通过EMV认证； 支持掉电吐卡功能。 | 标配 |
| 硬币附柜模块 | 入币口≥100枚； 出币口≥50枚； 存款速度≥5枚/秒； 取款速度≥4枚/秒； 支持币种：1元、5角、1角； 基本功能：具备计算、鉴伪、清分、循环功能； 循环钞箱≥6个； 回收箱≥500枚。 | 选配 |
| 后维护屏（穿墙式） | 10英寸真彩色TFT LCD，带触摸屏，分辨率800×600，支持中英文和图形显示 | 标配 |
| 保险柜 | 出厂加装华夏银行入围品牌、型号的动态密码锁，品牌：汇金科技，型号：HJ-L1110-20；品牌：东屋，型号：BSL-D601A。 采用专用钢板，符合UL291 LEVEL 1或CEN-L标准；可防暴、防撬、防火。 | 标配 |
| 机柜 | 外观：整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细； 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易玷污损坏； | 标配 |
| 吸入式身份证识别模块 | 扫描方式：双面扫描，前进前出； 扫描分辨率：150*150dpi（光学分辨率）以上； 支持证件类型：二代和三代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居住证； 扫描速度：50mm/秒； 扫描区域：横向：54mm 纵向：87mm； 图像格式：BMP 、JPG ； 输出: 150dpi、200dpi、300dpi灰度图像； 通讯接口：USB； 支持证件位置检测； 扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像完整； 射频技术标准：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡； 读卡时间：≤2秒，包括寻卡、选卡、读卡及传输至上位机的时间； 通过公安部授权认证，提供中国公共安全产品认证证书：符合《GA450-2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《1GA450-2003<台式居民身份证阅读器通用技术要求>第1号修改单（草案）》、符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准。 | 标配 |
| 输入电压 | 电源输入：AC 187-253V，50Hz±１Hz； | 标配 |
| 使用环境 | 运行时室内温度:0℃～40℃； | 标配 |
| 动态箱体密码锁 | 加装可通过保险柜动态密码锁联动控制其他箱体的锁具。 | 选配 |